ONDULEUR À QUATRE INTERRUPTEURS ÉLECTRONIQUES

La charge est composée d’une résistance associée à un élément fortement inductif. Quatre diodes sont montées en antiparallèle sur quatre interrupteurs électroniques commandés.

Etude des interrupteurs commandés

La tension uc ne peut  prendre que les deux valeurs suivantes E ou –E. Compléter :

- Entre 0 et T/2

K1 et K3 fermés	 	K2 et K4 ouverts				uc = ________ ?

- Entre T/2 et T

K2 et K4 fermés	 	K1 et K3 ouverts				uc = ________ ?

La représentation de la tension uc ne change pas avec la charge, les calculs des valeurs moyenne et efficace s’effectuent comme précédemment. Compléter :

La charge est inductive, le courant dans la charge ic est représenté ci-après :

Compléter :

| Temps | Signe du Courant ic | Signe de la Tension uc | Interrupteurs Commandés |
| --- | --- | --- | --- |
| t1 < t < | ____ ? | ____ ? | K1 et K3 fermés |
| < t < t2 | ____ ? | ____ ? | K2 et K4 fermés |
| t2 < t < T | ____ ? | ____ ? | K2 et K4 fermés |
| 0 < t < t1 | ____ ? | ____ ? | K1 et K3 fermés |

Etude des séquences de conduction :

- Remplacer les interrupteurs électroniques K1, K2, K3 et K4 par des fils lorsqu’ils sont fermés, attention un interrupteur commandé fermé n’est pas synonyme d’un composant passant, autrement dit, le courant ne passe pas forcement par ce composant.

- Connaissant le signe du courant, placer une flèche pour traduire le sens réel du courant dans la charge.

- Chercher tous les cas possibles qui permettent au courant ic de circuler comme l’indique la flèche ci-dessus.

- Vérifier que la tension aux bornes de la charge uc est bien égale à l’expression calculée précédemment.

- Repasser d’un trait de couleur le chemin emprunté par le courant.

- Donner les éléments passants.

T1 < t <  :

ELEMENTS PASSANTS				?________ et ________ ?

- < t < t2 :

ELEMENTS PASSANTS				?________ et ________ ?

- t2 < t < T :

ELEMENTS PASSANTS				?________ et ________ ?

- 0 < t < t1 :

ELEMENTS PASSANTS				?________ et ________ ?

Etude du signe de la puissance pc au niveau de la charge :

La convention utilisée pour la charge est une Convention Récepteur :

La puissance pc = uc.ic

pc > 0		La charge fonctionne en Récepteur

pc < 0		La charge fonctionne en Générateur

| Temps | Signe du Courant ic | Signe de la Tension uc | Signe de la Puissance pc | Comportement de la charge |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t1 < t < |  |  |  |  |
| < t < t2 |  |  |  |  |
| t2 < t < T |  |  |  |  |
| 0 < t < t1 |  |  |  |  |

Etude des courants dans les interrupteurs :

En vous aidant des schémas précédents, compléter le tableau  en précisant si les courants sont égaux à ic ou - ic,  puis donner leur signe.

| Temps | iK1 | iK2 | iK3 | iK4 | iD1 | iD2 | iD3 | iD4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1 < t < | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? |
| < t < t2 | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? |
| t2 < t < T | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? |
| 0 < t < t1 | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? |

Compléter le document page 6.

Etude du signe de la puissance p au niveau de l’alimentation :

La convention utilisée pour la source est une Convention Générateur :

La puissance p = E.i

p > 0		La charge fonctionne en Générateur

p < 0		La charge fonctionne en Récepteur

| Temps | Signe du Courant i | Signe de la Tension E | Signe de la Puissance p | Comportement de la source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t1 < t < |  |  |  |  |
| < t < t2 |  |  |  |  |
| t2 < t < T |  |  |  |  |
| 0 < t < t1 |  |  |  |  |

# Text boxes

RL

i

E

ic

CHARGE R-L

uc

K3

D3

K2

D2

K4

D4

K1

D1

i

ic

E

uc

RL

K3

D3

K2

D2

K4

D4

K1

D1

i

ic

E

uc

RL

K3

D3

K2

D2

K4

D4

K1

D1

i

ic

E

uc

RL

K3

D3

K2

D2

K4

D4

K1

D1

i

ic

E

uc

E

t (ms)

0

-E

T

uc (V)

t (ms)

0

t2

t1+T

t1

ic (A)

T

iK2 iK4 (A)

iD2 iD4 (A)

0

t (ms)

iD1 iD3 (A)

0

t (ms)

0

t (ms)

iK1 iK3 (A)

0

t (ms)

ic (A)

t1

t1+T

t2

uc (V)

T

-E

0

E

t (ms)

iK2

iD3

iK3

iD4

iK4

iD2

iD1

iK1

D3

K3

i

t2

K4

D4

K2

D2

K1

D1

ic

CHARGE R-L

E

uc

i

(A)

0

t (ms)